Постулаты электромонтажа пленочного нагревателя

Стандартное подключение 220V

Элементы пленочного нагревателя собираются и монтируются на поверхности потолка в батареи параллельным соединением. Температурный режим создается и управляется терморегулятором, установленным на теневой стороне стены. Датчик сам включает систему отопления при понижении  температуры воздуха в помещении, а при достижении заданной температуры, отключает. Датчик устанавливается в разрыв питающего провода.

N              220 V

L

Стандартное подключение 110V, 73V

Для небольших, или помещений со сложной геометрией выпускаются пленочные нагреватели на рабочее напряжение 110V, 73V. Этим достигается более качественное и плотное закрытие используемых площадей. Такие нагреватели монтируются последовательно по 2 или 3 шт., тем самым обеспечивая рабочее напряжение 220V. Перед началом самостоятельного монтажа, внимательно ознакомьтесь с инструкцией Ваших элементов. Набранные батареи, к токоведущим проводам подсоединяются параллельно.

N        220V

L

1 батарея                         2 батарея              3 батарея

Подключение системы при рабочих токах выше номинального тока терморегулятора

При монтаже мощных систем (для больших помещений, домов, коттеджей и т.д.) где рабочие токи превышают номинальный ток терморегулятора, необходимо использовать магнитные пускатели, реле, модульные контакторы. В этом случае термодатчик управляет только катушкой.

N

220V

L

Подключение промышленных объектов на силовое питание 380V, производится специалистами с соответствующими допусками и квалификации.

N

a	  L1

b	  L2	380V

c	   L3

При значении рабочего тока выше номинального тока терморегулятора, рекомендуем  использовать терморегулятор как командный контролер, управляющий пусковыми аппаратами.

N

К1                             К2                         К3

L

# Text boxes

to

220 V

220 V

220 V

73 V

73 V

110 V

110 V

73V

220 V

to

батарея

батарея

батарея

батарея

батарея

батарея

to

to

батарея

батарея

батарея

to