| Приборы отопления | чугунный радиатор | стальной радиатор | стальной конвектор | радиатор алюм. | радиатор биметалл | медно-алюминиевый конвектор | CLASSICstyle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область применения (система) | центральная | + | ± | + | - | + | + | + |
|  | автономная | + | + | + | + | + | + | + |
| Устойчивость к агрессивной среде теплоносителя (хлор, оксиданты и т.п.) | + | - | - | ± | - | + | + |
| Скорость прогрева помещения (инерционность) | - | + | - | ± | - | ± | + |
| Кол-во границ сред (ПОТЕРЯ ТЕПЛООТДАЧИ) (вода-грунт-металл1-металл2-краска-воздух) | 4 | 4 | 4 | 4 | от 5 до 7 | от 5 до 6 | 2 |
| Экологичность (вредные испарения ЛКМ) | нагревательная часть покрыта ЛКМ (антикоррозийное покрытие, краска) | экологично |
| Гарантированный срок службы | до 10 лет | до 15 лет | до 49 лет |
| Гарантийный срок | до 5 лет | 72 мес. (6 лет) |
| Компактность | - | - | - | ± | ± | + | + |
| Стоимость монтажа (комплектующие + работа) | средние | высокие | низкие | высокие | высокие | низкие | низкие |
| Проблемы эксплуатации: воздушные пробки (А), засоры (B), электрохимическая коррозия(C) | A | A, B | - | A, B | A, B, C | B, C | - |
| Дизайн | - | ± | - | + | + | + | классика |
| Устойчивость к гидравлическим ударам | + | - | + | - | - | ± | + |
| Необходимость профилактического обслуживания | средняя | не требуется | не требуется | высокая | высокая | не требуется | не требуется |
| Запас по прочности | до 40 атм. | до 15 атм. | до 40 атм. | до 35 атм. | до 50 атм. | до 130 атм. |
| Максимальная рабочая температура | до 110 ° | до 130 ° С |
| Эффективность при низкой температуре воды в системе отопления | ± | ± | - | ± | - | ± | + |

Теплопроводность металлов					 Разность потенциалов (гальваническая пара)

| Свинец 18,2 Сталь 82 Алюминий 237 Медь 401 Серебро 429 Золото 317 | Сталь Алюминий Медь Серебро Сталь (-0,44) 0 1,22 0,78 1,24 Алюминий (-1,66) - 0 2,0 2,46 Медь (0,34) - - 0 0,46 Серебро (0,8) - - - 0 ВНИМАНИЕ!!! Чем выше разность потенциалов материалов системы отопления (трубы, прибор отопления, соединительные элементы и т.д.), тем выше вероятность образования сквозной коррозии. |
| --- | --- |